## Slide 1
機台聯網閘道器軟體
使用先進IT技術解決傳統生產問題
從使用者角度設計的軟體產品

## Slide 2: 電鍍線點位資料討論
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | …
工單號 | 操作人員 | 電 壓 即 時 值 | 電 流 即 時 值 | 溫 度 即 時 值 | PH 即 時 值 | 程式組別 | 出料 電解上升時間 | 出 料 電 解 保 持 電 流 | 出 料 槽 位 設 定 時 間 | 出 料 序 號 | …
1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
工單資訊 | 工單號 | 工單開始時間 | 工單結束時間 | 當批生產時間 | 當批產能 | 當批異常 累計 | 績效資訊 | 當日產能 | 每小時產能PPH | 當日開機時間累計 | 當日生產時間累計 | 當日待機 時間累計 | 當日保養時間累計 | 當日異常統計 | …
表一 設備資料點位(來自PLC及Barcode)
表二 對應MES/ERP點位
變色龍與設備PLC、Barcode Reader聯網後即可取得相關生產資訊，如表一(示意)
透過Node-red進行二次演算軟體開發，可即時產生具管理義意的資訊，如表二(示意)
表一及表二的資訊在變色龍內都可已透過MQTT、RESTful API等方式開放，客戶端可進行即時資訊整合，包含工單沖銷、產能管理、績效管理等等
需再確定表二是否有更多內容是客戶希望得到的

## Slide 3
Chameleon Gateway
Chameleon Server
MES/ERP
MQTT
RESTful API
長時間生產資訊(Raw Data)
依工單查詢製程資訊
Dashboard
工單沖銷資訊
設備績效資訊
1 | 2 | 3 | 4
設備點位 | 稼動統計資訊 | 產能統計資訊 | 異常統計資訊
變色龍Gateway具備基本運算套板，可快速建立稼動、產能及異常看板，聯網後可立即取得成效。

## Slide 4: 稼動計算說明
1/1 00:00
1/2 00:00
生產片數
1
2
3
4
5
操作步驟
設定點位
設定標準生產時間(T)
6
T
生產時間統計點位
t1
7
T
t2
0
1
2
3
0
T
t3
1/1累計生產時間 t1 + t2 + t3
”生產片數”為設備完成動作後累計的加工次數，代表設備有作動
標準生產時間需由客戶提供
設備關機後開機，生產片數可能歸零，不影響程式演算
上電時間統計點位
T1
T2
1/1累計上電時間 T1 + T2
O.E.E =機台稼動率 * 性能稼動率 * 良率
1/1 00:00
1/2 00:00
1/1 00:00
1/2 00:00

## Slide 5: 今日片數計算說明
1/1 00:00
1/2 00:00
生產片數
1
2
3
4
5
6
T
今日生產片數
7
T
0
1
2
3
0
T
1/1累計片數10
”今日片數”為單日設備完成動作後累計的加工次數，代表設備有作動才會有變化
設備關機後開機，生產片數可能歸零，不影響程式演算
跨日後重新計算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 6: 系統資訊流架構