## Slide 1
主控站
外部
無塵室
首件製作
D
E
S
投板
收板
Chameleon Gateway
欣興 RMS
1
2
RMS
1. 收板人員點選首件頁面，並刷取工單料號 2. 透過工單料號至欣興 RMS 系統取得上下限 & 配方，並將配方存入 Chameleon Gateway RMS 系統內 3. 收板人員透過 Chameleon Gateway 將配方寫入 ( 設定配方時，會秀出近 10 筆量產配方，如為第 1 次首件製作，則不會秀出歷史配方 ) 4. 收板人員透過人機確認配方是否確實寫入，並與投板人員確認配方是否一致 5. 投板人員開始投料生產首件 ( 產線中間會生產不同首件 / 量產，透過投料狀態，確認 E 站無板後，才可投板 ) 6. 首件生產完畢，會往 QA 作檢驗，如無問題，則會將此配方做為量產配方，並製作量產條碼 ( 如送往 QA 發現有問題，收板人員則透過 Chameleon Gateway 調整配方，並再執行 3 ~ 6 步驟 )
3
人機
人機
4
4
5
6
QA

## Slide 2
主控站
外部
無塵室
量產製作
D
E
S
投板
收板
Chameleon Gateway
1
2
RMS
1. 收板人員至量產畫面，並刷取量產條碼 2. 透過量產條碼至 Chameleon Gateway RMS 系統取得配方 3. 收板人員透過 Chameleon Gateway 將配方寫入 ( 量產配方會以最新 1 筆首件配方帶入，如欲修改量產配方，則需回到首件生產執行 3 ~ 6 步驟 ) 4. 收板人員透過人機確認配方是否確實寫入，並與投板人員確認配方是否一致 5. 投板人員開始投料量產 ( 產線中間會生產不同首件 / 量產，需透過投料狀態，確認 E 站無板後，才可投板 ) 6. 量產生產完畢，會往 QA 作檢驗
3
人機
人機
4
4
5
6
QA