## Slide 1: IPC網路設定教學-桌面版
資訊工業策進會

## Slide 2: Outline
新增IP設定
修改既有IP設定

## Slide 3: Outline
新增IP設定
修改既有IP設定

## Slide 4: 新增IP設定
步驟1. IPC接上網路以及上電開機登入後，看到右上角有一個上下箭頭的圖示(如圖一紅色框框內). 點選此圖示.
步驟2. 點選Edit Connections

## Slide 5: 新增IP設定 Cont.
步驟3. 點選"Add"
步驟4. 先選擇"Ethernet". 然後點選"create"

## Slide 6: 新增IP設定 Cont.
步驟6. 至IPv4 Settings分頁.
編輯Connection Name
Method選擇Manual
按下"Add"，依照欄位輸入IP, Netmask, Gateway
輸入DNS servers (詢問網管)
按下"Save"
步驟5. 至Ethernet分頁, 選擇欲新增IP的網卡. (IPC會有兩張網卡, 請選擇一個沒有設過IP的網卡)
選擇網卡

## Slide 7: 新增IP設定 Cont.
步驟7. 回到Network Connections視窗(如下圖)，再按下"Close"
步驟8. 完成以上步驟後, 再點選步驟1的上下箭頭圖示，將剛剛設定完成的IP點選一次, 就能夠以新設定的IP做聯網

## Slide 8: Outline
新增IP設定
修改既有IP設定

## Slide 9: 修改既有IP設定
步驟1. IPC接上網路以及上電開機登入後，看到右上角有一個上下箭頭的圖示(如圖一紅色框框內). 點選此圖示.
步驟2. 點選Edit Connections

## Slide 10: 修改既有IP設定 Cont.
步驟3. 點選欲修改的IP. 然後點選"Edit"
步驟4. 至IPv4 Settings分頁.
編輯Connection Name
修改IP, Netmask, Gateway
按下"Save"

## Slide 11: 修改既有IP設定 Cont.
步驟5. 回到Network Connections視窗(如下圖)，再按下"Close"
步驟6. 完成以上步驟後, 再點選步驟1的上下箭頭圖示，將剛剛設定完成的IP點選一次, 就能夠以新設定的IP做聯網

## Slide 12: 注意事項
在新增/修改IP時，要注意到，每一台IPC只能設定一組gateway，不能有兩組gateway，不然會有連線上的問題