## Slide 1
Siemens A 點位表示

## Slide 2: Siemens A 點位介紹
一般看到 Siemens A 點位類型有 A、AB、AW、AD
這幾個類型都是針對 A 點位做讀取，只是讀取長度單位不同，如下:
A : 讀取長度單位為 bit.
AB : 讀取長度單位為 byte.
AW : 讀取長度單位為 word.
AD : 讀取長度單位為 double word.
可依照不同長度單位，來組合點位讀取長度.

## Slide 3
A & AB & AW & AD 分別
A1.0
AB1 讀取長度 2 等同於 A1.0 ~ A2.7
AB1
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A2.0
AB2
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
AW1 讀取長度 2 等同於 AB1 ~ AB4
AB1
AB2
AB3
AB4
AW1
AW2
A1.0 讀取長度 2 等同於 A1.0 ~ A1.1
A1.0
A1.1

## Slide 4
A & AB & AW & AD 分別
AD1 讀取長度 2 等同於 AW1 ~ AW4 or AB1 ~ AB8
AW1
AW2
AW3
AW4
AD1
AD2
AB1
AB2
AB3
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
AD1
AD2