## Slide 1
  專案需求討論

## Slide 2: 建置方案(PLC*5+PC設備*3)
Chameleon Gateway
PLC設備
TCP/IP
FAB網段
30 ~90天資料暫存
設備看板
PC設備
設備PC
PLC獨家協定
Log file
以PLC點位資訊規劃以下頁面
L28L06263
已下單(20License)

## Slide 3: 專案目標
本案開發統一的設備績效看板
  所有設備呈現同樣看板
  每個設備一張看板，分為稼動/產能/異常3部分
統一看板，統一評估標準
看板未來容易複製至其他設備
PLC共通點位
  片數/總片數
  面積/總面積

## Slide 4: 系統架構說明
PLC Agent
PLC
Data Bus
Node-Red
PLC Latest Data
資料檢查模組(alarm)
各設備狀態結果
Chameleon Gateway
資料回寫至資料庫*
Grafana
Alarm Latest Data
主頁面看板
看板程式都在Node-Red中開發，未來客戶可自行複製
預期每個設備回寫資料庫需另使用2個License(1大、1小)

## Slide 5: 看板分類
主頁面-顯示所有設備狀態
  無任何Alarm - 綠燈
  發生任一Alarm - 紅燈
  點選任一燈號可連結至各設備看板
各設備看板 - 依日期統計設備各類資訊
  稼動看板
  產能看板
  異常看板

## Slide 6: 5F現場主頁面
監視所有異常點位，若有異常則顯示紅燈
若只有部分Alarm希望被監視的做法??
原規劃版本
現規劃版本

## Slide 7: 主頁面需討論內容
變色龍點位表中category可輸入data或alarm
此功能原用途在於簡化至MSMQ Server的資料量
  設定為Alarm的資料，程式會自動簡化資料，只傳送有改變的數值至MSMQ Server
  0 1 、 10
  過去的使用情境為布林者都設定為alarm
  若同樣情境套用到大變色龍，即所有alarm都會列入演算(未來無法調整)
若需調整為部分alarm才進行演算，則可能造成MSMQ Server資料量大幅增加的問題
  資料不上傳至MSMQ Server

## Slide 8: 設備看板(稼動)
稼動看板
  昨日/今日稼動率
  一週內每日稼動率
範例: 以”片數”點位，進行稼動率演算
演算邏輯
依片數變換時間進行統計
“T”為演算停止時間
可依設備屬性調整T
00:00~23:59為一日統計時間
另依片數產生”稼動燈號”
  生產中-綠燈、其他黃燈
稼動率(%) =
綠燈

## Slide 9: 設備看板(產能)
演算邏輯
依片數變換時間進行統計
00:00~23:59為一日統計時間
生產設備可能會重啟或歸零，不影響程式演算
產能看板
  當下日期每小時產量
  昨日/今日總片數
  一週內每日產能

## Slide 10: 設備看板(異常)
2種異常看板
目前發生異常
顯示當下所有發生異常
欄位顯示為Channel name(可中/英文)
本日發生異常(00:00~23:59)
記錄本日發生之異常事件
可透過右上角時間選取觀看過去歷史訊息

## Slide 11
專案說明
  變色龍2020系統加值看板
  監視所有Alarm點位
  透過點位表方便管理
  資料解析度可提高
  軟體可重複使用
  可自行再編排新看板
  全Linux系統
  一年軟體保固(維護方案另計)
  系統其他加值開發(email、配方管理等)
教育訓練
  系統操作說明
  程式說明

## Slide 12: 系統複製及管理
點位設定工具
可視化工具
系統整合工具
系統各部分套件可透過匯出檔案再匯入其他設備，進行快速複製

## Slide 13: 專案報價
看板程式費用 43萬
(客製)PC設備資料轉拋程式開發費用  25萬
License費用
  聯網使用License
    PLC *5(直接從L28L06263扣除)
    PC *3(直接從L28L06263扣除)
  看板使用License費用$6000*5 = 3萬
    PLC設備資料回寫
      大License $16,000(直接從L28L06263扣除)
      小License $ 6,000(十點以下)
系統佈屬及上機測試費用 10萬
  PLC佈屬費用 $15000 *5 = $75000
  教育訓練費用 $25000
43萬+25萬+3萬+10萬 = 81萬
L28L06263 採購20個大License，本案用掉13個，剩除7個

## Slide 14
  Togo

## Slide 15: 欣興電子合江廠合作專案
會議後雙方配合事項
合江廠
變色龍
…
…